## Slide 1
Net::IP Meetup

## Slide 2: Podstawy wysokiej dostępności w sieciach: agregacja łączy
Net::IP Meetup
Jakub Słociński
@KubaAtOVH
Notes: Cześć, nazywam się…
Razem tu z chłopakami […] dumnie reprezentujemy sieciową część team’u R&D.
Dziękujemy też OVH za piwo oraz kanapki 
Zastanawiałem się nad tematem na dzisiejsze spotkanie, i sądzę że hasło „agregacja łączy” dobrze nawiązuje do tego co tutaj robimy 

## Slide 3
„ Agregacja łączy (ang. link aggregation) – technika, polegająca na łączeniu przełączników kilkoma połączeniami równocześnie, co pozwala na utworzenie za pomocą wielu fizycznych połączeń jednego połączenia logicznego (wirtualnego kanału) charakteryzującego się większą przepustowością oraz większą niezawodnością.”
pl.wikipedia.org
Notes: Tak, ale co to właściwie jest ta agregacja?
No dobrze, ale skąd się to wzięło?

## Slide 4: Dawno dawno temu…
Pojedynczy link do switch’a
Brak nadmiarowości pomiędzy przełącznikami
Zwiększenie przepustowości wymaga wyłączenia usługi
Wiele sieci nie wspierało zero-downtime-upgrade 
Notes: Jakiś czas temu, wiele usług wystawianych w sieci opierało się o taką lub podobną architekturę sięci 

## Slide 5: A dzisiaj?
Zdublowane switch’e, router’y
Nadmiarowość łączy
Wysokodostępne infrastuktury
Skalowalnie ad-hoc
…
Notes: Jednak współczesne rozwiązania pozwalające uzyskać Wysoką Dostępność wyglądają już bardziej „profesjonalnie”

## Slide 6: Dodatkowe łącze pomiędzy przełącznikami:
?
Notes: Kto zgadnie co się stanie jeżeli poprzedni schemat uzupełnimy dodatkowym, nadmiarowym linkiem pomiędzy przełącznikami?? Czeka nagroda 

## Slide 7: Dodatkowe łącze pomiędzy przełącznikami = failover
Więcej niż jedno połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami w ramach tej samej domeny rozgłoszeniowej (L2) = pętla 
Brak mechanizmów TTL w sieciach L2
Notes: Otóż rezultat będzie taki że link ten zostanie najprawdopodobniej wyłączony przez protokół STP który dba o brak pętli w sieci L2

## Slide 8: Nadmiarowość bez pętli: STP
STP (Spanning Tree Protocol) –zwiększenie niezawodności środowisk sieciowych poprzez eliminację pętli w sieci

## Slide 9: Nadmiarowość bez pętli v.2: LAG/PortChannel/bond
LAG = Link Aggregation Group (bonding, NIC teaming, link bundling, PortChannel, …)
Jeden logiczny interfejs sieciowy
STP działa na interfejsie LAG = wszystkie linki aktywne

## Slide 10: Agregacja L2/L3 - nie tylko pomiędzy przełącznikami
Router -- Router
Switch L3 -- Router
Serwer – Switch
VM: veth / namespace / docker
Domowy PC – switch – NAS 

## Slide 11: Zalety Port-Channel
Zagregowane pasmo = n * xGbps (*)
Automatyczne przełączenie ruchu z uszkodzonego łącza na pozostałe bez zmiany topologii sieci
Skalowanie bez wyłączania usługi (**)
Uproszczona administracja – interfejs wirtualny
Oszczędność zasobów (jeden adres IP lub konfiguracja VLAN dla jednego interfejsu L2)

## Slide 12: ?
Desktop połączony LAG 2x1G do przełącznika, dalej 1x10G do NAS’a. Podczas różnych testów przepustowości maksymalna wartość transferu danych to 1Gbps. Dlaczego?
Notes: Dobra, mam jeszcze jeden gadżet od naszego sponsora 

## Slide 13: Algorytmy dystrybucji pakietów
Balance-RR (brak zachowania kolejności dostarczenia pakietów)
Active-Backup
Broadcast
IEEE 802.3ad – LACP
Balance-tlb, balance-alb, …

## Slide 14: Bonding: na co zwrócić uwagę?
Zagregowane pasmo ≠ wydajność łącza
Monitoring
Debugowanie (m.in. link składowy wysycony)
Wszystkie składowe tej samej przepustowości

## Slide 15: mLAG/vPC czyli bonding z wieloma urządzeniami
Cisco MEC/vPC/EvPC
Arista mLAG
Juniper MC-LAG
Mellanox mLAG
Lenovo networking vLAG
…

## Slide 16: Cisco EvPC (FabricPath)

## Slide 17: Podsumowanie
Wdrożenie LAG pozwala lepiej zarządzać zasobami
Pad łącza w LAG jest mniej odczuwalny niż bezpośrednio (zapewniając odpowiedni nadmiar)
Używaj LAG do połączeń router-router
mLAG/vPC jest jeszcze fajniejszy.. o ile jest.
Klient konfiguracji mLAG musi tylko wspierać LACP/802.3ax/ad

## Slide 18
Notes: Jakiś czas temu nasz team sieciowy dostał od Cisco taką koszulkę  16x100Gbps – 1.6Tbps w jednym portchannel!

## Slide 19
NIEAKTUALNE
Notes: .. Ale to już nieaktualne. Musimy spytać chłopaków z Aristy o najnowszą wersję koszulki  aktualny top score to: 48x100Gbps

## Slide 20: Teraz zadaj pytanie 
Jakub Słociński
@KubaAtOVH